Классификатор механических захватов

Классификатор позволяет создать единую систему маркировки механических захватов, уже применяющихся в разных отраслях промышленности, а также вновь выпускаемых захватов

Захваты для грузов общего назначения в настоящем классификаторе сгруппированы по конструкции и способу закрепления поднимаемых грузов на следующие группы (типы):

1. Захваты клещевого типа

Клещевые захваты выполняются как рычажные системы в виде ножниц, рычаги которых имеют свободные концы, захватывающие груз или элемент груза.

2. Захваты эксцентрикового типа

Эксцентриковые захваты – это универсальные устройства, закрепление поднимаемого груза в которых осуществляется между одним или двумя эксцентриками, в основном применяются для захвата и перемещении плоских грузов, как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

3. Захваты зажимного типа

Захваты зажимного типа удерживают груз за счет его зажима в рабочих органах захвата.

4. Захваты вилочного типа

Рабочие органы захватов вилочного типа располагаются непосредственно под грузом или проходят  в монтажные петли, отверстия груза или поддона, на котором он расположен.

5. Захваты коромыслового типа

Коромысловые захваты удерживают груз с помощью несущего элемента-коромысла, воспринимающего массу груза. Коромысловые захваты применяют для подъема грузов, имеющих сквозные отверстия, под которые можно разместить несущее коромысло захвата.

6. Клиновой тип

Клиновые захваты удерживают груз за счет заклинивания рабочего органа захвата в отверстии груза.

7. Специализированные грузозахватные приспособления

Специализированные съёмные грузозахватные приспособления

8. Штыревой тип

У штыревых захватов закрепление поднимаемого груза выполняется с помощью штыря (пальца), который закрепляется в отверстиях груза.

9. Магнитные захваты

Внимание!!! В связи с постоянно ведущейся работой по улучшению конструкций захватов предприятие оставляет за собой право вводить в конструкции изменения, не указанные в данном классификаторе и не влияющие на технические параметры захватов.

1.КЛЕЩЕВОЙ ТИП

| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Интервал захвата, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 007-2307 |  | Захват для дорожных бордюр | 1МВ1-0,6 | 0,6 | 12,5 | 120-135 | 220 | 10325 |
| 007-2308 |  | Захват для ж/д колес | 1МВ2-0,5 | 0,5 | 5,5 | 140 | 822 | 9110 |
| 007-2175 |  | Захват для хомутов фрикционных аппаратов | 1МВ3-0,5 | 0,5 | 5,2 | 100-150 | 739 | 6815 |
| 007-2310 |  | Захват для труб, бревен, круглых балок (работает в паре) | 1МВ4-0,6 | 0,3 | 9,0 | 80-200 | 373 | 8727 |
| 007-2311 |  |  | 1МВ4-1,0 | 0,5 | 20 | 100-300 | 541 проверить по удержанию груза | 15305 |
| 007-2160 |  |  | 1МВ4-2,5 | 1,25 | 100 | 250-600 | 075 доработать чертеж и паспорт | 25081 |
| 007-2379 |  | Захват для подъема брикетов из бетона, дерева, пластмасса, металлической стружки | 1МВ5-0,08 | 0,08 | 9,0 | 350-400 | 653 | 9028 |
| 007-2172 |  |  | 1МВ5-0,3 | 0,3 | 18,5 | 300-360 | 130 | 10373 |
| 007-2380 |  |  | 1МВ5/1-0,3 | 0,3 | 28,0 | 470-530 | 636 | 11334 |
| 007-2381 |  |  | 1МВ5-0,4 | 0,4 | 38,4 | 790-850 | 647 | 12827 |
| 007-2382 |  |  | 1МВ5-1,0 | 1,0 | 62 | 790-810 | 803 | 20627 |
| 007-2383 |  | Захват для обрезков бетонных свай (настраивается на два размера) | 1МВ5-2,0 | 2,0 | 109,0 | 270-320 570-620 | 786 | 28733 |
| 007-2162 |  | Захват для сердечников крестовин стрелочных переводов Р50, Р65 | 1МВ6-1,0 | 1,0 | 18,0 | 350-450 | 329 | 11646 |
| 007-2312 |  |  | 1МВ6-3,0 | 3,0 | 37,5 | 350-450 | 460 | 15705 |
| 007-2384 |  | Захват для транспортировки рулонов алюминиевых лент со шпулей | 1МВ7-10,0 | 10,0 | 718 | 2000 | 029 | 117351 |
|  |  |  | 1МВ7/1-11,0 | 11,0 | 750 | 2000 | 038 | 152538 |
| 007-2385 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007-2163 |  | Захват для подъема рельс за головку Р65, Р75 с замком | 1МВ8-1,6 | 1,6 | 8,9 | 80 | 565 | 9811 |
| 007-2164 |  | Захват для подъема металла в пачках | 1МВ9-0,2 | 0,2 | 4,8 | 10-200 | 060 | 4596 |
| 007-2386 |  |  | 1МВ9-0,5 | 0,5 | 20 | 100-300 | 541 587 проверить по удержанию груза без замка | 6879 |
| 007-2387 |  |  | 1МВ9-1,5 | 1,5 | 48 | 300-500 | 852 доработать | 13440 |
| 007-2166 |  | Универсальный захват для рельс с замком (для подъема рельс за голову и за подошву) | 1МВ11-1,0 | 1,0 | 7,0 | 195 | 360 | 9735 |
| 007-2314 |  | Захват для оси колесной пары ж/д тележки | 1МВ12-0,5 | 0,5 | 4,4 | 160-190 | 200 увеличить толщину металла от изгиба захвата поперек | 11776 |
| 007-2388 |  | Захват для оси ж/д колесной пары | 1МВ12-0,6 | 0,6 | 25 | 150-200 | 404 | 12932 |
| 007-2315 |  | Захват для блоков пенобетона | 1МВ13-1,0 | 1,0 | 108 | 1180-1220 | 297 | 34031 |
| 007-2389 |  |  | 1МВ13/1-1,0 | 1,0 | 89 | 580-620 | 645 | 31541 |
| 007-2390 |  | Захват для надрессорной балки | 1МВ14-2,0 | 2,0 | 25 | 1010 | 496 | 11115 |
| 007-2391 |  | Захват для цельнокатаного вагонного колеса | 1МВ15-0,4 | 0,4 | 15,5 | - |  | 11416 |
| 007-2392 |  | Захват для буферного комплекта | 1МВ20-0,2 | 0,2 | 18,0 | 300-610 | 536 | 7498 |
| 007-2393 |  | Автоматический захват для пакета деревянных шпал (2750х2750х900) | 1МВ21-5,5 | 5,5 | 1410 | 2700 | 355 | 235410 |
| 007-2394 |  | Захват для пакета ж/б шпал | 1МВ21-8,5 | 8,5 | 1560 | 2700 |  | 265854 |
| 007-2395 |  | Захват для трех бордюр и пачки поребриков (8 шт.) | 1МВ23-0,35 | 0,35 | 111 | 1000 | 600 | 33535 |
| 007-2396 |  | Захват для поглощающего аппарата | 1МВ25-0,3 | 0,3 | 15 | 800-900 |  | 10561 |
| 007-2397 |  | Захват для анодных блоков | 1МВ26-1,0 | 1,0 | 87 | 690-720 | 644 | 34774 |
| 007-2398 |  | Захват для букс | 1МВ27-0,1 | 0,1 | 6,2 | - | 710 | 10608 |
| 007-2399 |  | Захват для подъема рельс рельсосварочных поездов за головку и подошву без замка | 1МВ28-2,5 | 2,5 | 12 | 76 | 713 исправить название в паспорте и чертеже | 14679 |
| 007-2400 |  |  | 1МВ28-3,0 | 3,0 | 12,3 | 76 | 851 исправить название в паспорте и чертеже | 15281 |
| 007-2401 |  | Захват для подъема рельс за головку с замком | 1МВ29-2,0 | 2,0 | 8,2 | 85 | 729 | 14750 |
| 007-2402 |  | Захват для подъема вагона за автосцепку | 1МВ30-20,0 | 20,0 | 30 | - | Нет чертежей | 11611 |
| 007-2403 |  | Захват для перемещения автосцепки в вертикальном положении | 1МВ31-0,2 | 0,2 | 3,5 | - | Нет чертежей | 10384 |
| 007-2404 |  | Захват для горизонтального подъема автосцепки | 1МВ32-0,2 | 0,2 | 4,5 | - | Нет чертежей | 11564 |
| 007-2405 |  | Захват для удержания платформы за рельс | 1МВ33-10,0 | 10,0 | 15 | - | Нет чертежей | 18172 |
| 007-2406 |  | Захват для трамвайных рельс Т62 | 1МВ34-0,5 | 0,5 | 3,5 | 144 | 831 | 7599 |

2. ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ТИП

| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Интервал захвата, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 007-2316 |  | Захват для горизонтального подъема листа | 2МВ1-0,5/35 | 0,25 | 2,8 | 0-35 |  | 2377 |
| 007-2167 |  |  | 2МВ1-1,0/50 | 0,5 | 6,88 | 0-50 |  | 2867 |
| 007-2168 |  |  | 2МВ1-2,0/60 | 1,0 | 7,3 | 0-60 |  | 4401 |
| 007-2319 |  |  | 2МВ1-3,0/60 | 1,5 | 12,5 | 0-60 |  | 5492 |
| 007-2169 |  |  | 2МВ1-4,0/60 | 2,0 | 22 | 0-60 |  | 6348 |
| 007-2320 |  |  | 2МВ1-5,0/80 | 4,5 | 24,9 | 0-80 |  | 6702 |
| 007-2170 |  |  | 2МВ1-6,0/60 | 3,0 | 36 | 0-60 |  | 8336 |
| 007-2321 |  |  | 2МВ1-8,0/60 | 4,0 | 34,16 | 0-60 |  | 10189 |
| 007-2171 |  |  | 2МВ1-10,0/60 | 5,0 | 46 | 0-60 |  | 12169 |
| 007-2407 |  |  | 2МВ1-2,0/100 | 1,0 | 10,5 | 0-100 |  | 5357 |
| 007-2408 |  |  | 2МВ1-3,0/100 | 1,5 | 16,4 | 0-100 |  | 7056 |
| 007-2409 |  |  | 2МВ1-4,0/100 | 2,0 | 24,2 | 30-100 |  | 7292 |
| 007-2410 |  |  | 2МВ1-5,0/100 | 2,5 | 27,2 | 30-100 |  | 8189 |
| 007-2411 |  |  | 2МВ1-6,0/100 | 3,0 | 39,6 | 40-100 |  | 9027 |
| 007-2412 |  |  | 2МВ1-8,0/100 | 4,0 | 38,5 | 40-100 |  | 11304 |
| 007-2413 |  |  | 2МВ1-10,0/100 | 5,0 | 51 | 40-100 |  | 13511 |
| 007-2414 |  | Захват для горизонтального подъема пачки листа | 2МВ3-1,0 | 0,5 | 12 | 100 |  | 9192 |
| 007-2176 |  |  | 2МВ3-3,0 | 1,5 | 18 | 10-160 |  | 10466 |
| 007-2415 |  |  | 2МВ3/1-3,0 | 1,5 | 19 | 10-250 | 858 | 11257 |
| 007-2177 |  |  | 2МВ3-5,0 | 2,5 | 30,4 | 20-250 |  | 13216 |
| 007-2178 |  |  | 2МВ3-8,0 | 4,0 | 49 | 40-240 |  | 14632 |
| 007-2416 |  | Захват для поднятия и перемещения труб | 2МВ5-8,0 | 8,0 | 17,5 | 10-24 | 532 | 11316 |
| 007-2417 |  |  | 2МВ5-12,0 | 12,0 | 32,5 | 10-28 | 666 | 14726 |
| 007-2159 |  | Захват с замком для подъема и поворота стальных листов | 2МВ12-1,0 | 1,0 | 6,0 | 0-25 |  | 6655 |
| 007-2180 |  |  | 2МВ12-2,0 | 2,0 | 9,7 | 0-35 |  | 7599 |
| 007-2418 |  |  | 2МВ12-3,0 | 3,0 | 20 | 0,40 |  | 10443 |
| 007-2419 |  |  | 2МВ12/1-3,0 | 3,0 | 24 | 20-60 |  | 11174 |
| 007-2181 |  |  | 2МВ12-4,0 | 4,0 | 37 | 0-50 |  | 13983 |
| 007-2420 |  |  | 2МВ12/1-4,0 | 4,0 | 36 | 30-80 |  | 14903 |
| 007-2182 |  |  | 2МВ12-6,0 | 6,0 | 31,8 | 0-50 |  | 18821 |
| 007-2183 |  | Захват для подъема и перемещения тонких листов, прогибающихся при переносе | 2МВ15-0,75 | 0,375 | 1,5 | 0-15 | 814 | 3286 |
| 007-2184 |  |  | 2МВ15-1,5 | 0,75 | 2,6 | 0-25 | 817 | 5168 |
| 007-2185 |  |  | 2МВ15-2,0 | 1,0 | 4,8 | 0-40 | 813 | 6714 |
| 007-2186 |  | Захват с замком для вертикального подъёма листа | 2МВ16-1,0 | 1,0 | 5,0 | 0-25 |  | 5782 |
| 007-2187 |  |  | 2МВ16-2,0 | 2,0 | 8,6 | 0-35 |  | 6985 |
| 007-2188 |  |  | 2МВ16-3,0 | 3,0 | 19 | 0-40 |  | 9558 |
| 007-2421 |  |  | 2МВ16/1-3,0 | 3,0 | 23 | 20-60 |  | 10112 |
| 007-2422 |  |  | 2МВ16-4,0 | 4,0 | 30 | 0-50 |  | 13157 |
| 007-2423 |  |  | 2МВ16/1-4,0 | 4,0 | 34 | 30-80 |  | 14042 |
| 007-2424 |  |  | 2МВ16-6,0 | 6,0 | 36 | 0-50 |  | 18054 |
| 007-2425 |  | Захват для подъема осей вагонных колесных пар | 2МВ17-0,5 | 0,5 | 15,7 | Ø 175-Ø 200 |  | 11564 |

3. ЗАЖИМНОЙ ТИП

| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Интервал захвата, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 007-2190 |  | Захват для вертикального подъема стальных бочек | 3МВ1-0,5 | 0,5 | 3,7 | 20 | 04 | 4212 |
| 007-2323 |  |  | 3МВ1/1-0,5 (с hhtрезиновой накладкой) | 0,5 | 3,8 | 20 |  | 5003 |
| 007-2426 |  |  | 3МВ1-0,6 (с удлиненным упором) | 0,6 | 7,4 | 20 | 588 проверить чертежи | 5699 |
| 007-2191 |  | Захват для вертикального подъема бочек (работает в паре) | 3МВ2-0,3 | 0,15 | 1,4 | 21 | 325 | 2773 |
| 007-2199 |  | Захват для вертикального подъема и поворота металлических бочек  400-640 (рамного типа) | 3МВ4-0,3 | 0,3 | 55 | Ø 400-640 | 771 | 15994 |
| 007-2192 |  | Захват для подъема и переворота бочек ( бочки 320 мм.) | 3МВ5-0,15 | 0,15 | 18 | 320 | 354 | 11092 |
| 007-2200 |  | Захват для крупно- габаритных железо бетонных сегментов, используемых в тоннелестроении и других отраслях (позволяет осуще- ствлять автоматичес кий съем захвата) | 3МВ6-3,0 | 3,0 | 989 | 1400 |  | 376160 |
| 007-2201 |  | Захват для тавровых балок, используется для закрепления грузов на балке, подъёма балок и закрепления стяжных устройств в горизонтальном положении. | 3МВ7-1,0 | 1,0 | 4,8 | 0-230 | 250 | 4696 |
| 007-2202 |  |  | 3МВ7-2,0 | 2,0 | 6,2 | 0-230 | 350 | 5380 |
| 007-2203 |  |  | 3МВ7-3,0 | 3,0 | 9,8 | 0-260 | 450 | 6171 |
| 007-2427 |  |  | 3МВ7-3,2 | 3,2 | 7,2 | 90-260 | 363 | 5746 |
| 007-2204 |  |  | 3МВ7-5,0 | 5,0 | 18,5 | 190-360 | 436 | 7882 |
| 007-2205 |  |  | 3МВ7-10,0 | 10,0 | 30,0 | 250-450 |  | 13593 |
| 007-2193 |  | Захват для сборной опалубки | 3МВ8-1,0 | 1,0 | 6,5 | 60 | 579 | 6897 |
| 007-2305 |  | Захват для сендвич-панелей | 3МВ9-0,4 | 0,4 | 7,0 | 140 |  | 7068 |
| 007-2428 |  |  | 3МВ9/1-0,4 | 0,4 | 6,2 | 110 | 627 | 6714 |
| 007-2429 |  |  | 3МВ9/2-0,4 | 0,4 | 6,2 | 120 | 661 | 6879 |
| 007-2194 |  | Захват-струбцина | 3МВ10-0,5 | 0,5 | 2,3 | 40 | 392 | 4572 |
| 007-2430 |  |  | 3МВ10-0,8 | 0,8 | 2,3 | 40 | 392 | 4572 |
| 007-2195 |  |  | 3МВ10-1,5 | 1,5 | 5,5 | 40 | 394 | 4973 |
| 007-2196 |  |  | 3МВ10-2,0 | 2,0 | 4,5 | 40 | 394 проверить чертежи | 5770 |
| 007-2197 |  |  | 3МВ10-3,0 | 3,0 | 11,9 | 40 |  | 7764 |
| 007-2198 |  |  | 3МВ10-5,0 | 5,0 | 18,7 | 40 |  | 11139 |
| 007-2231 |  |  | 3МВ10-7,5 | 7,5 | 16,6 | 40 | 401 | 14956 |
| 007-2431 |  | Захват-струбцина | 3МВ11-3,2 | 3,2 | 19,0 | 80 | 456 проверить расчет | 9150 |
| 007-2432 |  |  | 3МВ11-5,0 | 5,0 | 19,0 | 80 | 572 проверить расчет | 12360 |
| 007-2433 |  | Захват-струбцина | 3МВ12-3,0 | 3,0 | 8,2 | 40 | 306 | 7321 |
| 007-2278 |  |  | 3МВ12-3,2 | 3,2 | 8,4 | 80 | 307 | 7439 |
| 007-2281 |  |  | 3МВ12-4,0 | 4,0 | 12,2 | 40 | 308 | 9581 |
| 007-2287 |  | Захват-струбцина | 3МВ13-1,5 | 0,75 | 5,0 | 40 | 500 | 5734 |
| 007-2289 |  |  | 3МВ13-2,0 | 1,0 | 5,6 | 40 | 524 | 6431 |
| 007-2290 |  |  | 3МВ13-3,0 | 1,5 | 6,1 | 40 | 516 | 7852 |
| 007-2434 |  |  | 3МВ13-5,0 | 2,5 | 12,62 | 40 | 514 | 11204 |
| 007-2435 |  |  | 3МВ13-7,5 | 3,75 | 60 | 40 | 807 | 15033 |

4.ВИЛОЧНЫЙ ТИП

| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподзахвата, т | Масса, кг | № барабана/диаметр отверстия/мах глубина, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 007-2206 |  | Захват для подъема кабельных барабанов (ГОСТ 5151) в горизонтальном положении (работает в паре) | 4МВ1-1,0 | 0,5 | 0,4 | 5-12/35-70/75 |  | 808 |
| 007-2207 |  |  | 4МВ1-2,0 | 1,0 | 0,8 | 8-16/50-70/95 |  | 1262 |
| 007-2436 |  |  | 4МВ1-3,6 | 1,9 | 1,5 | 8-18/50-80/125 |  | 1882 |
| 007-2210 |  |  | 4МВ1-5,0 | 2,5 | 2,2 | 8-20/50-80/145 |  | 2388 |
| 007-2211 |  |  | 4МВ1-6,3 | 3,25 | 2,7 | 8-22/50-120/170 |  | 3516 |
| 007-2212 |  |  | 4МВ1-8,0 | 4,0 | 3,6 | 20-26/80-120/205 |  | 5640 |
| 007-2213 |  |  | 4МВ1- 10,0 | 5,0 | 4,0 | 20-26/80-120/205 |  | 7670 |
| 007-2437 |  |  | 4МВ1-12,0 | 6,0 | 4,7 | 20-26/80-120/205 |  | 8496 |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Масса, кг | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| 007-2325 |  | Захват для грузов на поддоне | 4МВ2-0,5/1060 | 0,5 | 1165 | 1055 | 750 | 65 | 49 | 337 | 12791 |
| 007-2438 |  |  | 4МВ2-0,6/1200 | 0,6 | 2420 | 1200 | 800 | 46 | 90 | 511 | 13652 |
| 007-2156 |  |  | 4МВ2-1,0/1000 | 1,0 | 1700 | 1000 | 600 | 46 | 84 | 510 | 14331 |
| 007-2439 |  |  | 4МВ2-1,3/450 | 1,3 | 650 | 450 | 435 | 40 | 43 | 487 | 12460 |
| 007-2440 |  |  | 4МВ2-1,5/880 | 1,5 | 1600 | 880 | 540 | 58 | 115 | 237 | 16307 |
| 007-2441 |  |  | 4МВ2-1,6/700 | 1,6 | 750 | 700 | 650 | 100 | 53 | 293 | 12496 |
| 007-2442 |  |  | 4МВ2-2,0/835 | 2,0 | 1342 | 835 | 1200 | 52 | 80 | 370 | 16278 |
| 007-2157 |  |  | 4МВ2-2,0/880 | 2,0 | 1200 | 880 | 770 | 52 | 102 | 169 | 17664 |
| 007-2443 |  |  | 4МВ2-2,0/1000 | 2,0 | 1300 | 1000 | 770 | 52 | 112 | - | 21039 |
| 007-2444 |  |  | 4МВ2-4,0/1100 | 4,0 | 1650 | 1100 | 1450 | 92 | 304 | 380 | 25181 |
| 007-2445 |  | Захват для двух поддонов с грузом | 4МВ2-1,0/1520 | 1,0 | 1506 | 1520 | 750 | 52 | 126 | 733 | 16720 |
| 007-2446 |  | Захват для грузов на поддоне | 4МВ2-0,5/1050 | 0,5 | 1200 | 1050 | 750 | 65 | 48 | 333 | 16018 с канатным стропом |
| 007-2327 |  |  | 4МВ2-0,8/800 | 0,8 | 2400 | 800 | 750 | 65 | 48 | 302 | 16018 с канатным стропом |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Масса, кг | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| 007-2447 | переставная проушина 4МВ2/1-г.п/Б Самоперемещающаяся проушина 4МВ2/2-г.п/Б | Захват с передвижными вилами для грузов на поддоне | 1,0 | 1350 | 750 | 500-900 | 40 | 95 |  | 14407 |
| 007-2448 |  |  | 1,0 | 1350 | 800 | 500-900 | 45 | 103 |  | 16225 |
| 007-2449 |  |  | 1,0 | 1350 | 1000 | 500-900 | 50 | 113 |  | 18042 |
| 007-2450 |  |  | 1,0 | 1350 | 1150 | 500-900 | 55 | 114 |  | 19859 |
| 007-2451 |  |  | 1,0 | 1350 | 1300 | 500-900 | 60 | 131 |  | 21665 |
| 007-2452 |  |  | 1,5 | 1350 | 750 | 500-900 | 40 | 111 |  | 16874 |
| 007-2453 |  |  | 1,5 | 1350 | 800 | 500-900 | 45 | 121 |  | 19282 |
| 007-2454 |  |  | 1,5 | 1350 | 1000 | 500-900 | 50 | 132 |  | 21688 |
| 007-2455 |  |  | 1,5 | 1350 | 1150 | 500-900 | 55 | 134 |  | 24108 |
| 007-2456 |  |  | 1,5 | 1350 | 1300 | 500-900 | 60 | 153 |  | 26514 |
| 007-2457 |  |  | 2,0 | 1350 | 750 | 500-900 | 40 | 130 | 808 | 21417 |
| 007-2458 |  |  | 2,0 | 1350 | 800 | 500-900 | 45 | 142 |  | 23670 |
| 007-2459 |  |  | 2,0 | 1350 | 1000 | 500-900 | 50 | 155 |  | 25936 |
| 007-2460 |  |  | 2,0 | 1350 | 1150 | 500-900 | 55 | 157 |  | 28190 |
| 007-2461 |  |  | 2,0 | 1350 | 1300 | 500-900 | 60 | 180 |  | 30444 |
| 007-2462 |  | Захват с регулируемой проушиной для грузов на поддоне | 4МВ2/3-4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 36792 |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Макс. интервал захвата, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| 0 007-2463 | Возможно изготовление захвата с полиуретановой вставкой (+18% к стоимости захвата) | Захват торцевой для поднятия и перемещения труб | 4МВ3-0,8 | 0,4 | 0,6 | 40 |  | 2029 |
| 007-2464 |  |  | 4МВ3/1-0,8 | 0,4 | 0,5 | 20 |  | 2029 |
| 007-2214 |  |  | 4МВ3-1,6 | 0,8 | 1,2 | 40 |  | 2354 |
| 007-2215 |  |  | 4МВ3/1-1,6 | 0,8 | 1,0 | 20 |  | 2330 |
| 007-2328 |  |  | 4МВ3-2,0 | 1,0 | 1,5 | 40 | 385 | 2514 |
| 007-2216 |  |  | 4МВ3/1-2,0 | 1,0 | 2,3 | 20 | 167 | 2478 |
| 007-2217 |  |  | 4МВ3-3,2 | 1,6 | 2,0 | 40 | 010 | 3079 |
| 007-2218 |  |  | 4МВ3/1-3,2 | 1,6 | 2,6 | 20 |  | 3050 |
| 007-2219 |  |  | 4МВ3-4,0 | 2,0 | 2,5 | 40 | 386 | 3634 |
| 007-2220 |  |  | 4МВ3/1-4,0 | 2,0 | 3,0 | 20 | 010 | 3557 |
| 007-2221 |  |  | 4МВ3-5,0 | 2,5 | 3,1 | 40 | 010 | 4514 |
| 007-2222 |  |  | 4МВ3/1-5,0 | 2,5 | 3,0 | 20 | 387 | 4478 |
| 007-2223 |  |  | 4МВ3-6,3 | 3,15 | 4,2 | 40 |  | 5747 |
| 007-2224 |  |  | 4МВ3/1-6,3 | 3,15 | 3,8 | 20 |  | 5705 |
| 007-2225 |  |  | 4МВ3-8,0 | 4,0 | 5,3 | 40 |  | 6855 |
| 007-2226 |  |  | 4МВ3/1-8,0 | 4,0 | 4,9 | 20 |  | 6750 |
| 007-2465 |  |  | 4МВ3-8,5 | 4,25 | 6,0 | 40 | 438 | 7753 |
| 007-2227 |  |  | 4МВ3-10,0 | 5,0 | 8,0 | 40 |  | 9576 |
| 007-2228 |  |  | 4МВ3/1-10,0 | 5,0 | 7,0 | 20 |  | 9517 |
| 007-2229 |  |  | 4МВ3-12,5 | 6,25 | 9,9 | 40 | 577 | 12260 |
| 007-2230 |  |  | 4МВ3/1-12,5 | 6,25 | 12,0 | 20 |  | 12184 |
| 007-2466 |  |  | 4МВ3-14,0 | 7,0 | 9,7 | 40 |  | 13475 |
| 007-2467 |  |  | 4МВ3-18,0 | 9,0 | 18,64 | 40 | 558 | 15151 |
| 007-2468 |  | Захват для полипропиленовых труб | 4МВ3/2-2,3 | 1,15 | 4,2 | 80 | 523 | 5747 |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Макс. ширина рулона, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| 007-2232 |  | Захват для подъема и перемещения рулонов стали с противовесом | 4МВ4-10,0/1000 | 10,0 | 607 | 1000 | 561 | 57773 |
| 007-2469 |  |  | 4МВ4-15,0/1600 | 15,0 | 1417 | 1600 | 597 | 113127 |
| 007-2470 |  |  | 4МВ4-18,0/1500 | 18,0 | 1486 | 1500 | 595 | 116809 |
| 007-2329 |  | Захват для подъема и перемещения рулонов стали с двумя петлями | 4МВ4/2-10,0/1300 | 10,0 | 420 | 1300 | 499 | 58280 |
| 007-2471 |  | Захват для рулонов стали | 4МВ4/3-10,0/1300 | 10,0 | 467 | 1300 | 865 | 70789 |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Макс. интервал захвата, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| 007-2472 |  | Захват для подъема бочек в горизонтальном положении | 4МВ5-0,25 | 0,125 | 0,3 | 20 | 328 | 4950 |
| 007-2158 |  |  | 4МВ5-1,0 | 0,5 | 0,8 | 20 | 353 | 6420 |
| 007-2233 |  |  | 4МВ5-2,0 | 1,0 | 11,3 | 20 | 80 паспорт | 7428 |
|  |  | Захват для подъема лестничных маршей (работает в паре) |  | Внутр. размеры, мм |  |
|  |  |  |  | Высота | Длина |  |
| 007-2155 |  |  | 4МВ6-2,0 | 1,0 | 41 | 200 | 820 | 176 доработать чертеж и паспорт | 15222 |
| 007-2473 |  |  | 4МВ6-5,0 | 2,5 | 107,5 | 200 | 820 | 862 | 18408 |
| 007-2234 |  | Захват для: уголков № 2-11 швеллеров № 5-12 | 4МВ7-0,5 | 0,5 | 2,2 | 11 | 100 | есть | 5499 |
| 007-2235 |  | Захват для: уголков № 8-25 швеллеров № 12-40 | 4МВ7-1,35 | 1,35 | 11,74 | 35 | 255 | 322 | 5711 |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Высота зева, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| 007-2330 |  | Захват для подъема и перемещения рулонов стали (работает в паре) | 4МВ8/1-10,0 | 5,0 | 22,2 | 300 | 182 | 7440 |
|  |  |  | 4МВ8/2-12,0 | 6,0 | 49 | 500 | 321 | 8673 |
| 007-2331 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007-2474 |  | Захват торцевой для поднятия и перемещения труб (без вставки) | 4МВ9-0,9 | 0,45 | 0,7 | 17 |  | 3127 |
| 007-2475 |  |  | 4МВ9-1,0 | 0,5 | 1,0 | 24 |  | 3387 |
| 007-2476 |  |  | 4МВ9-2,5 | 1,25 | 3,8 | 15 |  | 5015 |
| 007-2477 |  |  | 4МВ9-3,0 | 1,5 | 2,1 | 18 |  | 5240 |
| 007-2332 |  |  | 4МВ9-3,6 | 0,27 | 2,3 | 15 |  | 5505 |
| 007-2478 |  |  | 4МВ9/1-3,6 | 0,27 | 3,1 | 16 |  | 6278 |
| 007-2479 |  |  | 4МВ9-4,0 | 2,0 | 3,3 | 25 |  | 6665 |
| 007-2480 |  |  | 4МВ9-5,0 | 2,5 | 3,7 | 25 |  | 7257 |
| 007-2333 |  |  | 4МВ9-5,9 | 2,95 | 3,0 | 18 |  | 6768 |
| 007-2481 |  |  | 4МВ9/1-5,9 | 2,95 | 3,2 | 25 |  | 7004 |
| 007-2482 |  |  | 4МВ9-10,0 | 5,0 | 7,2 | 28 |  | 9853 |
| 007-2483 |  |  | 4МВ9-12,0 | 6,0 | 8 | 28 |  | 11788 |
| 007-2336 |  | Захват для подъёма триангеля ж/д вагона | 4МВ11-0,1 | 0,1 | 1,0 |  | 777 | 6295 |
| 007-2338 |  | Захват для надрессорной балки грузовых вагонов (работает в паре на траверсе) | 4МВ13-0,5 | 0,5 | 6,5 |  | 201А | 5647 |
| 007-2484 |  |  | 4МВ13-5,0 | 5,0 | 29,5 | - | 201 | 7352 |
| 007-2339 |  | Захват для створки ж/д полувагона | 4МВ14-0,25 | 0,25 | 5,0 |  | 738 | 2986 |
| 007-2340 |  | Захват для люка ж/д полувагона | 4МВ15-0,13 | 0,13 | 6,0 |  | паспорт | 5322 |
| 007-2485 |  | Захват для люка полувагона | 4МВ15-0,12 | 0,12 | 102 | - | 381 | 66482 |
|  |  | Захват для штрипсов |  | Внутр. размеры, мм |  |
|  |  |  |  | Высота | Длина |  |
| 007-2486 |  |  | 4МВ16-0,15 | 0,15 | 8,48 | 290 | 230 |  | 5334 |
| 007-2342 |  |  | 4МВ16-1,0 | 1,0 | 15,6 | 500 | 160 | 296 | 6172 |
| 007-2344 |  |  | 4МВ16-2,0 | 2,0 | 37,4 | 540 | 200 | 295 | 7954 |
| 007-2345 |  | Захват для перемещения тюков и рулонов | 4МВ17-0,5 | 0,5 | 10,0 | 200 | 400 |  | 4532 |
| 007-2346 |  |  | 4МВ17-1,0 | 1,0 | 20,0 | 200 | 400 |  | 8001 |
| 007-2347 |  |  | 4МВ17-2,0 | 2,0 | 49,0 | 250 | 550 |  | 10137 |
| 007-2348 |  |  | 4МВ17-3,0 | 3,0 | 51,0 | 250 | 550 |  | 12072 |
| 007-2349 |  | Захват для подъема автомобилей | 4МВ18-0,75 | 0,75 | 14,0 | 500 | 300 | 690 | 14774 |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Тип рельса | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| 007-2352 |  | Захват для рельс и рельсошпальной решетки. Возможен подъём одной рельсы двумя захватами и подъём рельсошпальной решетки четырьмя захватами. | 4МВ20-2,0 | 2,0 | 4,6 | Р-65; Р-75 | 596 | 5015 |
| 007-2487 |  |  | 4МВ20-2,5 | 2,5 | 5,0 |  | 486 | 6042 |
| 007-2353 |  |  | 4МВ20-5,0 | 5,0 | 7,0 |  | 571 | 6927 |
| 007-2354 |  |  | 4МВ20-8,0 | 8,0 | 14 |  |  | 7576 |
| 007-2355 |  | Захват для подъёма ж/д вагона за автосцепку | 4МВ21-12,0 | 12,0 | 65 | - | 367 | 17718 |
| 007-2488 |  | Захват для боковой рамы 2х осной тележки | 4МВ22-0,5 | 0,5 | 3,6 | 982 | 493 | 5092 |
| 007-2489 |  | Захват для кабельных барабанов (работает в паре) | 4МВ24-5,0 | 2,5 | 7,5 | Интервал захвата 30 | 931 | 10136 |
| 007-2490 |  | Захват для одновременного подъема семи рельс | 4МВ25-7,0 | 7,0 | 59 | - |  | 73568 |
| 007-2491 |  | Захват для ж\д колес | 4МВ26-0,5 | 0,5 | 5,2 | 140 | 830 | 3529 |
| 007-2492 |  | Зацеп для ходовой тележки | 4МВ27-1,2 | 1,2 | 1,7 | 20 | 247 | Под заказ |

5.КОРОМЫСЛОВЫЙ ТИП

| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Мин. внутренний диаметр барабана, мм | Длина коромысла, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 007-2236 |  | Захват для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении (захват-удочка) | 5МВ1-1,0 | 1,0 | 1,5 | 46 | 144 | 242 | 3228 |
| 007-2237 |  |  | 5МВ1-2,0 | 2,0 | 4,1 | 56 | 148 |  | 3859 |
| 007-2238 |  |  | 5МВ1-2,5 | 2,5 | 2,7 | 56 | 150 | 248 | 4756 |
| 007-2240 |  |  | 5МВ1-3,2 | 3,2 | 6,3 | 52 | 154 |  | 5169 |
| 007-2241 |  |  | 5МВ1-4,0 | 4,0 | 4,4 | 57 | 158 | 115 | 5971 |
| 007-2542 |  |  | 5МВ1-5,0 | 5,0 | 5,1 | 70-100 | 162 | 186 | 6554 |
| 007-2243 |  |  | 5МВ1-6,3 | 6,3 | 9,0 | 70-100 | 166 | 375 | 6791 |
| 007-2244 |  |  | 5МВ1-8,0 | 8,0 | 11,1 | 80-100 | 180 | 374 | 10278 |
| 007-2493 |  |  | 5МВ1-12,0 | 12,0 | 22,2 | 100-150 | 285 | 564 | 10738 |
|  |  |  | 5МВ1-15,5 | 15,5 | 36 | 120-150 | 385 | 720 | 11564 |
| 007-2494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007-2495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Н, мм | L, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| 007-2245 |  | Захват-удочка цепная для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении | 5МВ2-1,0 | 1,0 | 1,3 | 500 | 144 |  | 3765 |
| 007-2246 |  |  | 5МВ2-2,0 | 2,0 | 2,4 | 500 | 148 |  | 4986 |
| 007-2247 |  |  | 5МВ2-2,5 | 2,5 | 3,1 | 500 | 170 |  | 5021 |
| 007-2248 |  |  | 5МВ2-3,2 | 3,2 | 3,8 | 500 | 180 |  | 5765 |
| 007-2249 |  |  | 5МВ2-4,0 | 4,0 | 6,7 | 500 | 200 |  | 5954 |
| 007-2250 |  |  | 5МВ2-5,0 | 5,0 | 8,2 | 500 | 300 | 403 | 6272 |
| 007-2251 |  |  | 5МВ2-6,3 | 6,3 | 11,4 | 530 | 210 |  | 9322 |
| 007-2252 |  |  | 5МВ2-8,0 | 8,0 | 29,5 | 530 | 220 |  | 16485 |
| 007-2253 |  | Захват-удочка канатная для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении | 5МВ3-1,0 | 1,0 | 1,8 | 800 | 144 |  | 3776 |
| 007-2254 |  |  | 5МВ3-2,0 | 2,0 | 3,9 | 1250 | 148 |  | 5558 |
| 007-2496 |  | Захват для ж/б плит с отверстиями | 5МВ4-0,75 | 0,75 | 3,7 | 270 | 140 | 452 | 2988 |
| 007-2497 |  |  | 5МВ4-1,35 | 1,35 | 3,8 | 437 | 140 | 452 | 3878 |

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАХВАТЫ

| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Рабочее усилие натяжения, т | Масса, кг | Длина чекера, мм | Диаметр каната, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 007-2257 |  | Чекер трелевочный | 7МВ1-1,4 | 1,4 | max 12,3 | 1,9-2,4 | 13 |  | 1169 |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Размеры проема для вил, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| 007-2356 |  | Крюковой захват для вилочного погрузчика | 7МВ2-1,0 | 1,0 | 8 | 340х20 |  | 10514 |
| 007-2357 |  |  | 7МВ2-2,0 | 2,0 | 11,7 | 323х25 |  | 11647 |
| 007-2358 |  |  | 7МВ2-3,0 | 3,0 | 12,4 | 359х32 |  | 14632 |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Размеры, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
|  |  |  |  |  |  | а | в |  |  |
| 007-2359 |  | Крюк с противовесом для самоотцепления от груза при ослаблении стропа | 7МВ3-0,6 | 0,6 | 1,5 | 190 | 36 | паспорт | 2537 |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Длина, м | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| 007-2360 |  | СТПк шести-ветвевой для одновременного подъема трёх, труб (с торцевыми захватами) | 7МВ4-4,8 | 4,8 | 36 | 8,0 |  | Под заказ |
| 007-2361 |  |  | 7МВ4-6,0 | 6,0 | 44,2 | 8,0 |  | Под заказ |
| 007-2362 |  |  | 7МВ4-9,6 | 9,6 | 73,2 | 8,0 |  | Под заказ |
| 007-2363 |  |  | 7МВ4-12,0 | 12,0 | 91,5 | 8,0 |  | Под заказ |
| 007-2364 |  |  | 7МВ4-15,0 | 15,0 | 118,2 | 8,0 |  | Под заказ |
| 007-2365 |  | СТПк четырёх-ветвевой для одновременного подъема двух, труб (с торцевыми захватами) | 7МВ5-3,2 | 3,2 | 22,3 | 8,0 |  | Под заказ |
| 007-2366 |  |  | 7МВ5-4,0 | 4,0 | 28 | 8,0 |  | Под заказ |
| 007-2367 |  |  | 7МВ5-6,4 | 6,4 | 47 | 8,0 |  | Под заказ |
| 007-2368 |  |  | 7МВ5-8,0 | 8,0 | 55 | 8,0 |  | Под заказ |
| 007-2369 |  |  | 7МВ5-10,0 | 10,0 | 73,7 | 8,0 |  | Под заказ |
| 007-2262 |  | Строп шестиветвевой с уравнительными блоками для железобетонных плит, панелей. | 7МВ6-8,0 | 8,0 | 165 | 8,0 |  | Под заказ |
| 007-2498 |  |  | 7МВ6-10,0 | 10,0 |  | 8,0 |  | Под заказ |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Диаметр каната, мм | Масса, кг | Длина, м | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| 007-2260 |  | Оттяжки с карабином-зацепкой | 7МВ8 | 16 | Зависит от длины оттяжки | 10-50 |  | Под заказ |
| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Длина, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| 007-2499 |  | Замок Смаля | 7МВ16-1,0 | 1,0 | 3,0 | 30/ Ø26 | 545 | 4490 |
| 007-2500 |  |  | 7МВ16-2,0 | 2,0 | 4,5 | 36/ Ø30 |  | 5004 |
| 007-2501 |  |  | 7МВ16-3,0 | 3,0 | 6,6 | 42/ Ø38 |  | 6667 |
| 007-2502 |  |  | 7МВ16-5,0 | 5,0 | 8,8 | 56/ Ø43 | 773 | 9606 |
| 007-2502 |  |  | 7МВ16-10,0 | 10,0 | 27 | 70/ Ø60 |  | 11317 |

8. ШТЫРЕВОЙ ТИП

| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Диаметр отверстия под захват в кузове автомашины, мм | № чертежа | Цена за 1 шт. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 007-2258 |  | Захват для кузова автомобилей «Белаз» (работает на четыре захвата) | 8МВ3-20,0 | 5,0 | 11,2 | 60 |  | 6018 |
| 007-2503 |  |  | 8МВ3-40,0 | 10,0 | 27,75 | 100 |  | 6962 |
| 007-2370 |  | Захват для кузова автомобилей «Белаз» (работает на четыре захвата) | 8МВ4-20,0 | 4,0 | 4,13 | 60 |  | 6962 |
| 007-2371 |  |  | 8МВ4-40,0 | 10,0 | 16,23 | 100 |  | 8024 |
|  |  | Скоба прямая |  | Внутр ширина скобы/диаметр пальца |  |
| 007-2504 |  |  | 8МВ5-2,13 | 2,13 | 3,6 | 84/27 | 639 | 3422 |
| 007-2505 |  |  | 8МВ5-3,0 | 3,0 | 8,5 | 90/48 | 001 | 4254 |
| 007-2506 |  |  | 8МВ5-4,26 | 4,26 | 7,0 | 105/36 | 640 | 4611 |
| 007-2507 |  |  | 8МВ5-7,1 | 7,1 | 13,0 | 148/48 | 641 | 5086 |
| 007-2508 |  |  | 8МВ5-6,0 | 6,0 | 16,0 | 110/56 | 002 | 5570 |
| 007-2509 |  |  | 8МВ5-10,0 | 10,0 | 21,0 | 170/64 | 003 | 5889 |
| 007-2510 |  |  | 8МВ5-15,62 | 15,62 | 32,0 | 195/64 | 642 | 6231 |
| 007-2511 |  |  | 8МВ5-17,75 | 17,75 | 38,0 | 195/72 | 643 | 7045 |
| 007-2512 |  |  | 8МВ5-22,0 | 22,0 | 45,4 | 195/90 | 004 | 7611 |
| 007-2513 |  |  | 8МВ5-25,0 | 25,0 | 50,0 | 210/100 | 005 | 8638 |
| 007-2514 |  | Захват для опалубки | 8МВ6-1,5 | 1,5 | 5,3 | Толщина опалубки 220-320 Диаметр отверстия 38-70 | 209 | 4154 |
| 007-2515 |  | Захват для колонн | 8МВ7-4,0 | 4,0 | 83,0 | Ø – пальца Ширина колонны – 400 Высота - 2420 | 315 | 53218 |
| 007-2516 |  |  | 8МВ7-10,0 | 10,0 | 69,0 | Ø 44 – пальца Ширина колонны – 500 Высота - 1300 | 709 | 52982 |
| 007-2517 |  |  | 8МВ7/1-10,0 | 10,0 | 58,0 | Ø 43 – пальца Ширина колонны – 500 Высота – зависит от длины стропа | 552 | 60003 |
| 007-2518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8МВ7-12,0 | 12,0 | 110 | Ø 60 – пальца Ширина колонны – 600 С - 850 | 805 | 58764 |
| 007-2519 |  | Захват для подъема ж\д тележек за шкворневое отверстие |  |  |  | Диаметр отверстия/глубина, мм |  |  |
|  |  |  | 8МВ8-7,5 | 7,5 | 25 | 75/230 | 732 | 11210 |
| 007-2520 |  | Захват для ж/б плит | 8МВ9-2,5 | 2,5 | 5,0 | 65/130 | 543 | 9322 |

9. МАГНИТНЫЕ ЗАХВАТЫ

| Код | Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, кг | Масса, кг | Размеры рабочей поверхности, мм | Габариты, мм | Цена за 1 шт. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 007-2263 |  | Захват для горизонтального подъёма листа с кулачковым механизмом отрыва | 9МВ1-40 | 40 | 1,4 | 85×80 | 120×88×155 | Под заказ |
| 007-2264 |  |  | 9МВ2-80 | 80 | 3,0 | 140×100 | 235×135×55 | Под заказ |
| 007-2265 |  |  | 9МВ3-320 | 320 | 17,0 | 230×160 | 250×190×200 | Под заказ |
| 007-2266 |  |  | 9МВ4-630 | 630 | 26 | 270×176 | 367×192×215 | Под заказ |
| 007-2267 |  |  | 9МВ5-900 | 900 | 45 | 285×204 | 405×220×248 | Под заказ |
| 007-2268 |  | Захват для горизонтального подъёма листа с отключением магнитного поля | 9МВ6-200 | 200 | 19 | 66×188 | 235×125×250 | Под заказ |
| 007-2269 |  |  | 9МВ7-320 | 320 | 24 | 170×162 | 350×230×189 | Под заказ |
| 007-2270 |  |  | 9МВ8-630 | 630 | 34 | 250×250 | 410×295×240 | Под заказ |
| 007-2271 |  |  | 9МВ9-900 | 900 | 52 | 250×350 | 510×295×240 | Под заказ |
| 007-2272 |  |  | 9МВ10-1200 | 1200 | 72 | 250×350 | 510×310×275 | Под заказ |